## Slide 1
HỌC PHẦN: Nền tảng công nghệ cho HTTT
Biên soạn:
TS. Trần Viết Thắng
Email: thangtv@uel.edu.vn
Phone: 0962.669139
HỆ THỐNG IoT (Internet of Things) CƠ BẢN
(6 tiết)

## Slide 2: NỘI DUNG CHÍNH
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống IoT
Ứng dụng IoT
Các loại bộ điều khiển thông dụng
Các chuẩn truyền thông không dây thông dụng
Các mạch điện cơ bản & Ngôn ngữ lập trình thông dụng
Phần 2: Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Arduino
Môi trường lập trình
Các lệnh/ hàm cơ bản
Phần 3: Thiết kế các dự án đơn giản
Hệ thống đèn giao thông
Điều khiển thiết bị từ xa qua Internet

## Slide 3: Phần 1: Tổng quan về hệ thống IoT
Ứng dụng IoT trong nông nghiệp công nghệ cao

## Slide 4
Mô hình Thành phố thông minh & Công nghiệp thông minh
Phần 1: Tổng quan về hệ thống IoT

## Slide 5
Arduino Pro Mini
Arduino Nano
Arduino Uno
Arduino Mega2560
ESP8266/Wifi
ESP32/Wifi/BLE
Raspberry Pi 3 B+
Các bộ điều khiển (MCU)
Phần 1: Tổng quan về hệ thống IoT

## Slide 6
Ngôn ngữ lập trình (MCU)
Phần 1: Tổng quan về hệ thống IoT

## Slide 7: Phần 1: Tổng quan về hệ thống IoT
Các chuẩn truyền thông phổ biến
RF96/433MHz
LoRa
Sx1278/433Mhz
BlueTooth
HC-05
WIFI
ESP8266
BLE
BLE113
ZigBee 2.4Ghz

## Slide 8: Phần 1: Tổng quan về hệ thống IoT
Mạch điều khiển cơ bản:

## Slide 9: Phần 2: ARDUINO IDE
Board Arduino ATMega2560: Kết nối PC qua cổng USB
Mua thiết bị: thegioiic.vn và hshop.vn hoặc google.com

## Slide 10: Phần 2: ARDUINO IDE
Môi trường lập trình ARDUINO IDE:

## Slide 11: Phần 2: ARDUINO IDE
Môi trường lập trình ARDUINO IDE:
File  New
File  Open
File  Examples
File  Save/Save As..

## Slide 12
Môi trường lập trình ARDUINO IDE:
Sketch  Verify/Compile
Sketch  Upload
Sketch  Include Library
Phần 2: ARDUINO IDE

## Slide 13
Môi trường lập trình ARDUINO IDE:
Tools  Serial Monitor
Tools  Serial Plotter
Tools  Board
Phần 2: ARDUINO IDE

## Slide 14
Biến & toán tử: giống ngôn ngữ C
Các lệnh/ hàm cơ bản:
pinMode(pin,Mode):
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,INPUT);
pinMode(4,INPUT_PULLUP);
Serial.begin(tốc độ truyền bps):
Serial.begin(9600);
Serial2.begin(9600);
Serial.println(biến/”Nội dung truyền”):
Serial.println(" Xin chao cac ban");
Phần 2: ARDUINO IDE

## Slide 15
Các lệnh/ hàm cơ bản:
Tên_biến = digitalRead(pin):
int a = digitalRead(4);
digitaWrite(pin,HIGH/LOW):
digitalWrite(2, HIGH); // chân 2 ở mức cao
digitalWrite(3, LOW); // chân 3 ở mức thấp
delay(ms)
delay(1000);// chờ 1000ms
Phần 2: ARDUINO IDE

## Slide 16
Ví dụ:
#define Xanh 6
#define Vang 7
#define Do 8
void setup()
{
pinMode(Xanh, OUTPUT);
pinMode(Vang, OUTPUT);
pinMode(Do, OUTPUT);
Serial(9600);
}
void loop()
{
Serial.println("Bat dau chu ki den giao thong");
digitalWrite(Xanh,HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(Xanh,LOW);
digitalWrite(Vang,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(Vang,LOW);
digitalWrite(Do,HIGH);
delay(6000);
digitalWrite(Do,LOW);
}
Phần 2: ARDUINO IDE

## Slide 17: Phần 2: ARDUINO IDE
analogWrite(pinNum, value) |  | 
Function | Output analog value to specified pin | 
Varibales | pinNum | Out put Pin number
 | value | Value for generating analog value 0 ~ 255
Return values | Void | Non
int tên_biến = analogRead(pinNum) |  | 
Function | Read analog values on specified pins | 
Varibales | pinNum | Pin number from which to read the value
Return values | value | Range that 10-bit ADC module can recognize(0~1023)
Các hàm hỗ trợ analog:

## Slide 18: Phần 2: ARDUINO IDE
Các hàm hỗ trợ analog:
Mạch thử nghiệm:
A0
D4
D4
int val;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // Baud rate to 9600 bps
}
void loop()
{
  val=analogRead(0); // Read analog pin A0
  Serial.println(val, DEC);
  delay(300);
}

## Slide 19: Phần 3: PROJECT 01
Thiết kế hệ thống đèn giao thông có thời gian thay đổi được:
Sử dụng board ARDUINO2560
Thực hiện hệ thống cho một ngã tư có hai hướng AB/CD
Thời gian đèn vàng là 5s
Thời gian đèn xanh thay đổi được bằng cách chỉnh biến trở tại chân A0, sử dụng hàm map(val, val1,val2,val11,val12):
//Chuyển đổi 37 độ C sang độ F
int C_deg = 37;
int F_deg = map(37,0,100,32,212); //F_deg = 98
Hệ thống sử dụng các LED thay cho các đèn giao thông Xanh, Vàng, Đỏ
Các chức năng mở rộng: AUTO/MAN và Đèn chớp vàng

## Slide 20: Phần 3: PROJECT 02 (IoT)
Thiết kế hệ thống điều khiển đèn từ xa qua Internet:
Sử dụng board ESP32 và ứng dụng Blynk
Dùng Blynk thiết kế giao diện điều khiển một bóng đèn (có hồi tiếp trạng thái ON/OFF)
Dùng board ESP32 thiết kế mạch điều khiển một bóng đèn LED và một nút nhấn cho phép bật tắt bóng đèn bằng tay.
Các chức năng mở rộng: Điều khiển 2 hoặc 3 thiết bị, đo nhiệt độ & độ ẩm, thiết bị thời gian thực,..
DHT11: cảm biến nhiệt độ & độ ẩm
DS3231: Đồng hồ thời gian thực

## Slide 21
Cấu hình của ESP32
Processors:
CPU: Xtensa dual-core (or single-core) 32-bit LX6 microprocessor, operating at 160 or 240 MHz and performing at up to 600 DMIPS
Ultra low power (ULP) co-processor
Memory: 520 KiB SRAM
Wireless connectivity:
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE (shares the radio with Wi-Fi)
Peripheral interfaces:
12-bit SAR ADC up to 18 channels
2 × 8-bit DACs
4 × SPI
2 × I²C interfaces
3 × UART
GPIO
Phần 3: PROJECT 02 (IoT)

## Slide 22: Phần 3: PROJECT 02 (IoT)
Sơ đồ chân của ESP32

## Slide 23
Hướng dẫn sử dụng WIFI trong ESP32:
Sử dụng Board ESP32 Dev Module
Phần 3: PROJECT 02 (IoT)

## Slide 24: Phần 3: PROJECT 02 (IoT)
Hướng dẫn sử dụng WIFI trong ESP32:
Ví dụ:
#include <WiFi.h>
const char* ssid ="Viet Thanh Danh CO";
const char* pass = "vtd-2020";
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("Password: ");
Serial.println(pass);
WiFi.begin(ssid, pass);
int wifi_ctr = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{delay(500);
Serial.print("."); }
Serial.println("WiFi connected");
}
// Vòng lặp vô hạn
void loop() {
Serial.println("Xin chao!");
}

## Slide 25
Hướng dẫn sử dụng Blynk dùng ESP32:
Ví dụ:
#include <WiFi.h>
const char* ssid ="Viet Thanh Danh CO";
const char* pass = "vtd-2020";
//-------------------------------------------------------------
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
// Get Auth Token in the Blynk App.
const char* auth = "8SLsMyivDhrffvhJ_zKuXTGglngleAjS";
//-------------------------------------------------------------
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("Password: ");
Serial.println(pass);
WiFi.begin(ssid, pass);
int wifi_ctr = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{delay(500);
Serial.print("."); }
Serial.println("WiFi connected");
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}// end setup
// Vòng lặp vô hạn
void loop() {
Blynk.run();
}// end loop
Phần 3: PROJECT 02 (IoT)

## Slide 26
Hướng dẫn sử dụng Blynk APP:
Phần 3: PROJECT 02 (IoT)
Tạo project
Giao diện
Trượt màn hình sang trái, chọn đối tượng
Chọn địa chỉ phần cứng GP14 là pin IO14
Địa chỉ điều khiển ảo V0 để điều khiển LED

## Slide 27
Hướng dẫn sử dụng Blynk APP:
Phần 3: PROJECT 02 (IoT)
AUTH TOKEN:
8SLsMyivDhrffvhJ_zKuXTGglngleAjS

## Slide 28
Sinh viên tìm hiểu thêm:
Các chuẩn truyền thông không dây thông dụng trong công nghệ IoT: WIFI, ZigBee, LoRa, BLE
Các chuẩn giao tiếp: SPI, I2C, 1W, UART
Điều khiển hệ thống đèn giao thông qua Internet
BÀI TẬP VÀ ÔN TẬP